## Slide 1: 201921294 Subin Park System Semiconductor Engineering University of Sangmyung
Summer Vacation 2022
RISC-V Chapter 3.4~3.5

## Slide 2: Contents
3.4 RV32I 분기 명령어 (Branch Instruction)
  전체 분기 명령어 (branch instruction)
  3.4.1 조건에 따른 분기 명령어 (conditional branch)
  3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction)
  예제

## Slide 3: 3.4 RV32I 분기 명령어 (Branch Instruction)
전체 분기 명령어 (branch instruction)
RV32I Base Instruction Set 상위 8개(U-type 제외)
 | 명령어(instruction) | 형태 | 예제
조건에 따른 분기 (Conditional branch) | beq rs1, rs2, imm[12:1] //branch if equal | B – type | 
 | bne rs1, rs2, imm[12:1] //branch if not equal |  | 
 | blt rs1, rs2, imm[12:1] //branch if less than |  | 
 | bltu rs1, rs2, imm[12:1] //branch if less than unsigned |  | 
 | bge rs1, rs2, imm[12:1] //branch if greater than |  | 
 | bgeu rs1, rs2, imm[12:1] //branch if greater than unsigned |  | 
무조건 분기 (Unconditional branch) | jal rd, imm[20:1] //jump and link | J – type | 
 | jalr rd, rs1, imm[11:0] //jump and link register | I - type | 
Notes: p.116

## Slide 4: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
 | 명령어(instruction) | 형태 | 예제
조건에 따른 분기 (Conditional branch) | beq rs1, rs2, imm[12:1] //branch if equal | B – type | beq x5, x6, L1 //if (x5 == x6) PC ← L1; //else PC ← PC + 4;
 | bne rs1, rs2, imm[12:1] //branch if not equal |  | bne x5, x6, L1 //if (x5 ≠ x6) PC ← L1; //else PC ← PC + 4;
 | blt rs1, rs2, imm[12:1] //branch if less than |  | blt x5, x6, L1 //x5, x6: signed 정수 //if (x5 < x6) PC ← L1; //else PC ← PC + 4;
 | bltu rs1, rs2, imm[12:1] //branch if less than unsigned |  | bltu x5, x6, L1 //x5, x6: unsigned 정수 //if (x5 < x6) PC ← L1; //else PC ← PC + 4;
 | bge rs1, rs2, imm[12:1] //branch if greater than or equal |  | bge x5, x6, L1 //x5, x6: signed 정수 //if (x5 ≥ x6) PC ← L1; //else PC ← PC + 4;
 | bgeu rs1, rs2, imm[12:1] //branch if greater than or equal unsigned |  | bgeu x5, x6, L1 //x5, x6: unsigned 정수 //if (x5 ≥ x6) PC ← L1; //else PC ← PC + 4;

## Slide 5: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
‘for loop’를 사용한 C 예제 코드와 같은 기능을 하는 RV32I 어셈블리 코드
(a) ‘for‘ loop를 사용한 C 예제 코드
(b) (a)와 같은 기능을 하는 RV32I 어셈블리 코드
// add the numbers from 0 to 9
int sum = 0;
int i;
for (i = 0; i != 10 ; i = i + 1) {
sum = sum + i;
}
// s0 = sum, s1 = i
add s0, zero, zero //① sum 초기화
add s1, zero, zero //② i 초기화
addi t0, zero, 10 //③ t0 = 10 ( for문 실행 횟수)
for : beq s1, t0, done //④ s1, t0 비교
add s0, s0, s1 //⑤sum = sum + i
addi s1, s1, 1 //⑥ i = i + 1
j for //⑦
done:

## Slide 6: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
데이터 타입(data type)과 비교 조건에 따른 분기 명령어
데이터 타입 | 비교 | Pseudo 명령어 | 실제 명령어
Unsigned | a == b //equal |  | beq a, b, label
 | a != b //not equal |  | bne a, b, label
 | a > b //greater than | bgtu a, b, label | bltu b, a, label
 | a ≥ b //greater than or equal |  | bgeu a, b, label
 | a < b //less than |  | bltu a, b, label
 | a ≤ b //less than or equal | bleu a, b, label | bgeu b, a, label
Signed | a == b //equal |  | beq a, b, label
 | a != b //not equal |  | bne a, b, label
 | a > b //greater than | bgt a, b, label | blt b, a, label
 | a ≥ b //greater than or equal |  | bge a, b, label
 | a < b //less than |  | blt a, b, label
 | a ≤ b //less than or equal | ble a, b, label | bge b, a, label
X
X
4
2
4
10

## Slide 7: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
Conditional 분기 명령어를 사용한 어셈블리 코드와 어셈블 결과
beq x5, x6, myself
bgt x5, x6, myself
bge x5, x6, myself
blt x5, x6, myself
ble x5, x6, myself
myself :
add x7, x8, x9
컴파일
beq x5, x6, myself
0 : 00628a63 beq t0, t1, 14 <myself>
bgt x5, x6, myself
4 : 00534863 blt t1, t0, 14 <myself>
blt x5, x6, myself
8 : 0062d663 bge t0, t1, 14 <myself>
blt x5, x6, myself
c : 0062c463 blt t0, t1, 14 <myself>
ble x5, x6, myself
10 : 00535263 bge t1, t0, 14 <myself>
00000014 <myself> :
myself :
add x7, x8, x9
14 : 009403b3 add t2, s0, s1

## Slide 8: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
어셈블리 코드 특징
  high-level language → low level 코드 ( 반대 조건 판단 )
int a, b, c, d;
if ( a > b ) c++
d++;
컴파일
(a)
bgt a, b, L1 // if a > b then goto L1
d++
j L2
L1 : c++
L2 :
(b)
ble a, b, L1 // if a ≤ b then goto L1
c++
L1 : d++
Notes: C 언어로 작성한 조건문 예시와 그것과 같은 기능을 하는 두 가지 버전의 어셈블리 pseudo 코드

## Slide 9: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
C 언어로 작성한 if 조건문 예제와 컴파일 결과
// ‘int’ : signed,
// ‘unsigned’ : unsigned
int a, b, c, d;
unsigned e, f, g, h;
if ( a > b ) c++;
else d--;
if (e < f) g++;
else h--;
컴파일
int a, b, c, d;
unsigned e, f, g, h;
//signed
if ( a > b ) c++;
60 : fec42703 lw a4, -20(s0) //a
64 : fe842783 lw a5, -24(s0) //b
68 : 00e7da63 bge a5, a4, 7c //b, a
6c : fe042783 lw a5, -32(s0)
70 : 00178793 addi a5, a5, 1 //c++
74 : fef42023 sw a5, -32(s0)
78 : 0100006f j 88 <SevenSeg + 0x34>
else d--;
7c : fe442783 lw a5, -28(s0)
80 : fff78793 addi a5, a5, -1 //d--
84 : fef42223 sw a5, -28(s0)
//unsigned
if ( e > f ) g++;
88 : fdc42703 lw a4, -36(s0) //e
8c : fd842783 lw a5, -40(s0) //f
90 : 00f77a63 bgeu a4 a5, a4 //e,f
94 : fd042783 lw a5, -48(s0)
98 : 00178793 addi a5, a5, 1 //g++
9c : fcf42823 sw a5, -48(s0)
a0 : 0100006f j b0
else h--;
a4 : fd442783 lw a5, -44(s0)
a8 : fff78793 addi a5, a5, -1 //h--
ac : fcf42a23 sw a5, -44(s0)
.
.
.

## Slide 10: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
‘blt x5, x6, myself’ 명령어와 그것에 해당하는 기계어
RISC-V architect가 opcode, funct3 값을 정한다.
0000000 00110 00101 100 01000 1100011
0000000 00110 00101 100 01000 1100011
0x0062_C463
binary
hexadecimal
기계어(machine code)
ble x5, x6, myself
myself : add t0, t1, t2
blt x5, x6, myself
+4
+4
imm[12][10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1][11] | opcode
b’0000_000 | 6 | 5 | 4 | b’01000 | 99
B-type
b’0100 0
[4] [3] [2] [1] / [11]
Notes: 기계어로 변환하는 과정

## Slide 11: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
Immediate 12-bit가 imm[11:0]가 아닌 imm[12:1] 인 이유
  분기 명령어로 가능한 멀리 분기 하기 위해
    명령어 크기 : 4-byte → 항상 하위 2bit = 0
    분기 주소 확장 → imm[11:0] → imm[13:2]
    example : 명령어 크기 : 4-byte
      hexa : 0 4 8 c
      binary : 0000 0100 1000 1100 → imm[1:0] 항상 0
  C-extention을 고려하기 위해
    C-extension 지원 → imm[13:2] → imm[12:1]
    example : C-extension 에서 제공하는 명령어 크기 : 16-bit (2-byte)
      hexa : 0 2 4 8
      binary : 0000 0010 0100 1000 → imm[0] 항상 0
Notes: 표 3-1 (C - extension)

## Slide 12: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
분기할 목적지 식
  PC-relative addressing
  령어 개수 : -1024~+1023개
Branch destination = PC + sign-extension(imm[12:1], 0)

## Slide 13: 3.4.1 조건에 따른 분기 명령어(conditional branch)
RISC-V CPU에서 ‘blt x5, x6, myself’ 명령어의 실행 흐름
blt x5, x6, myself
RISC-V CPU
Register File
0
.
.
.
.
.
.
x0
x13
x14
x15
x30
x31
x5
x6
ALU
( - )
adder
adder
sign-extension
{ imm[12:1], 0 }
13-bit
13-bit
branch
destination
0
1
mux
sub
D
Q
PC 레지스터
32-bit
4
PC
select = (N != V)

## Slide 14: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
lui, auipc 명령어
  lui 명령어 : 레지스터의 상위 20-bit를 특정 값으로 채울 때 사용
    레지스터 위쪽 ← immediate 20bit / 아래쪽 ← 12-bit = 0
  auipc 명령어 : ‘auipc 명령어의 PC’ 를 더한 값으로 레지스터 채운다.
명령어(instruction) | 형태 | 예제
lui rd, imm[31:12] //load upper immediate | U - type | lui x5, 0x12345 //x5 = 0x1234_5000
auipc rd, imm[31:12] //add upper immediate to PC |  | auipc x5, 0x12345 //x5 = current PC + 0x1234_5000
Notes: P. 117 u-type

## Slide 15: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
jal, jalr 명령어
  jal 명령어 : direct jump 명령어
  jalr 명령어 : indirect jump 명령어 / 분기 목적지 : 명령어에 직접 표시 X
 | 명령어(instruction) | 형태 | 예제
무조건 분기 (Unconditional branch) | jal rd, imm[20:1] //jump and link | J – type | jal ra, foo //foo() 함수 호출 //PC ← foo; //ra(=x1) ← PC + 4;
 | jalr rd, rs1, imm[11:0] //jump and link register | I - type | jalr ra, 8(x4) //PC ← x4 + 8; //ra(=x1) ← PC + 4;

## Slide 16: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
main() 함수에서 foo() 함수를 호출하는 C 코드와 컴파일 결과 ① main()
16
int main()
{
int a, b, c;
c = foo(a, b);
return c;
}
int foo( int a, int b )
{
return ( a + b );
}
컴파일
int main()
{
64 : fe010113 addi sp, sp, -32
68 : 00112e23 sw ra, 28(sp)
6c : 00812c23 sw s0, 24(sp)
70 : 02010413 addi s0, sp, 32
int a, b, c;
c = foo(a, b)
74 : fe842583 lw a1, -24(s0)
78 : fec42503 lw a0, -20(s0)
7c : 020000ef jal ra, 9c <foo>
80 : fea42223 sw a0, -28(s0)
return c;
84 : fe442783 lw a5, -28 (s0)
}
88 : 00078513 mv a0, a5
8c : 01c12083 lw ra,28 (sp)
90 : 01812403 lw s0, 24 (sp)
94 : 02010113 addi sp, sp, 32
98 : 00008067 ret
//calling convention /for callee :a0~a7
//PC ← 0x9C, ra ← 0x80

## Slide 17: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
main() 함수에서 foo() 함수를 호출하는 C 코드와 컴파일 결과 ②foo()
17
int main()
{
int a, b, c;
c = foo(a, b);
return c;
}
int foo( int a, int b )
{
return ( a + b );
}
컴파일
int foo(int a, int b)
{
9c : fe010113 addi sp, sp, -32
a0 : 00812e23 sw s0, 28(sp)
a4 : 02010413 addi s0, sp, 32
a8 : fea42623 sw a0, -20(s0)
ac : feb42423 sw a1, -24(s0)
return ( a + b );
b0 : fec42703 lw a4, -20 (s0)
b4 : fe842783 lw a5, -24, (s0)
b8 : 00f707b3 add a5, a4, a5
}
bc : 00078513 mv a0, a5
c0 : 01c12403 lw s0, 28(sp)
c4 : 02010113 addi sp, sp, 32
c8 : 00008067 ret
//calling convention /for caller :a0, a1
//jalr x0, 0(x1) (calling convention :x1 = ra )

## Slide 18: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
indirect jump 명령어 (jalr 명령어)를 제공하는 이유
  호출하는 함수의 위치가 너무 멀어 jal 명령어로 도달할 수 없을 수 있기 때문에
    caller에서 callee 까지 거리에 따른 컴파일 결과 ① jal ② auipc / jalr
  호출할 함수가 ‘실행 중(run-time)’ 결정되는 것을 지원하기 위해
    C코드에서 ‘function pointer’를 사용한 예제와 컴파일 결과
18

## Slide 19: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
caller에서 callee 까지 거리에 따른 컴파일 결과 ① jal
19
(a)
컴파일
.text
.align 4
addi a0, x0, 1
addi a1, x0, 2
call myadd
add x4, x5, x6
forever :
j forever
myadd:
add a0, a0, a1
ret
addi a0, x0, 1
0 : 00100513 li a0, 1
addi a1, x0, 2
4 : 00200593 li a1, 2
call myadd
8 : 00c000ef jal ra, 14 <myadd>
add x4, x5, x6
c : 00628233 add tp, t0, t1
forever :
j forever
10 : 0000006f j 10 <forever>
myadd :
    add a0, a0, a1
14 : 00b50533 add a0, a0, a1
ret
18 : 00008067 ret

## Slide 20: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
caller에서 callee 까지 거리에 따른 컴파일 결과 ② auipc / jalr
20
(b)
컴파일
.text
.align 4
addi a0, x0, 1
addi a1, x0, 2
call myadd
add x4, x5, x6
forever :
j forever
.align 22
myadd:
add a0, a0, a1
ret
addi a0, x0, 1
0 : 00100513 li a0, 1
addi a1, x0, 2
4 : 00200593 li a1, 2
call myadd
8 : 00400097 auipc ra, 0x400
c : ff8080e7 jalr -8 (ra) <myadd>
add x4, x5, x6
10 : 00628233 add tp, t0, t1
forever :
j forever
14 : 0000006f j 14 <forever>
.align 22
myadd :
    add a0, a0, a1
400000 : 00b50533 add a0, a0, a1
ret
400004 : 00008067 ret
// myadd() 함수의 위치 : 4MiB() 정렬(align)
//시작주소 % 4MiB 나머지 = 0
// ra ← 0x0040_0000 + PC
// PC ← ra -8 , ra ← 0x10 (PC + 4)

## Slide 21: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
indirect jump 명령어 (jalr 명령어)를 제공하는 이유
  호출하는 함수의 위치가 너무 멀어 jal 명령어로 도달할 수 없을 수 있기 때문에
    caller에서 callee 까지 거리에 따른 컴파일 결과 ① jal ② auipc / jalr
  호출할 함수가 ‘실행 중(run-time)’ 결정되는 것을 지원하기 위해
    C코드에서 ‘function pointer’를 사용한 예제와 컴파일 결과
21

## Slide 22: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
C코드에서 ‘function pointer’를 사용한 예제와 컴파일 결과
22
컴파일
int main (char op) {
int res;
int (*fp) (int, int) ;
switch (op) {
case ‘+’ : fp = sum2;
break;
case ‘-’ : fp = sub2;
break;
default : fp = and2;
}
res = fp(10, 13);
return (res) ;
}
int sum2 ( int n1, int n2) {
return (n1 + n2);
}
int sum2 ( int n1, int n2) {
return (n1 + n2);
}
int sum2 ( int n1, int n2) {
return (n1 + n2);
}
switch (op) {
88 : fdf44783 lbu a5, -33(s0)
8c : 02b00713 li a4, 43 //ASCII : ’+’ (0x2B)
90 : 00e78863 beq a5, a4, a0
94 : 02d00713 li a4, 45 //ASCII : ’-’ (0x2D)
98 : 00e78a63 beq a5, a4, ac
9c : 01c0006f j b8, <main + 0x48>
case ‘+’ : fp = sum2; break;
a0 : 0ec00793 li a5, 236 //①
a4 : fef42623 sw a5, -20 (s0)
a8 : 0180006f j c0 <main + 0x50>
case ‘-’ : fp = sub2; break;
ac : 11c00793 li a5, 284 //②
b0 : fef42623 sw a5, -20 (s0)
b4 : 00c0006f j c0 <main + 0x50>
default : fp = and2;
b8 : 14c00793 li a5, 332 //③
bc : fef42623 sw a5, -20 (s0)
}
res = fp (10, 13);
c0 : fec42783 lw a5, -20 (s0)
c4 : 00d00593 li a1, 13
c8 : 00a00513 li a0, 10
cc : 000780e7 jalr a5
d0 : fea42423 sw a0, -24 (s0)
…
int sum2 (int n1, int n2) {
ec : fe010113 addi sp, sp, -32
…
int sub2 (int n1, int n2) {
11c : fe010113 addi sp, sp, -32
…
int and2 (int n1, int n2) {
14c : fe010113 addi sp, sp, -32
…
.
.
.
//jalr x1, 0(a5) →레지스터와 관련
Notes: 코드 3-14

## Slide 23: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
무조건 분기 (unconditional branch) pseudo 명령어
  jal offset / call offset 차이점 :
    call offset 함수의 위치 더 멀리 있을 때 사용 가능
 | Pseudo 명령어 | 실제 명령어
Jump | j offset | jal x0, offset
Jump and link | jal offset | jal x1, offset
jump register | jr rs | jalr x0, 0(rs)
Jump and link register | jalr rs | jalr x1, 0(rs)
Return from function | ret | jalr x0, 0(x1)
Call function | call offset | auipc x1, offset[31:12] + offset[11] jalr x1, offset[11:0] (x1)

## Slide 24: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
‘jal ra, foo’ 명령어와 그것에 해당하는 기계어 변환
jal ra, foo
add x5, x6, x7
foo : sub x8, x9, x10
+4
+4
imm[20][10:1][11][19:12] | rd | opcode
b’0000 0000 1000 0000 0000 | 1 | 7
J-type
// PC ← foo , ra ← PC + 4
24
RISC-V architect가 opcode를 정한다.
0000 0000 1000 0000 0000 00001 1101111
0000 0000 1000 0000 0000 00001 1101111
0x0080_00EF
binary
hexadecimal
기계어(machine code)
Notes: 그림 3-22

## Slide 25: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
‘jalr ra, 4(t0)’ 명령어와 그것에 해당하는 기계어 변환
RISC-V architect가 opcode, funct3 값을 정한다.
0000 0000 0100 00101 000 00001 1100111
0000 0000 0100 00101 000 00001 1100111
0x0042_80E7
binary
hexadecimal
기계어(machine code)
jalr ra, 4 (t0)
// PC ← t0 + 4
imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode
I-type
imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode
4 | 5 | 0 | 1 | 103
// ra(=x1) ← PC + 4
Notes: 그림 3-23

## Slide 26: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
jal 명령어의 destination 식
  PC-relative
  (-1MiB ~ +(1MiB – 4))
jalr 명령어의 destination 식
  register relative
jalr destination = rs1 + sign-extension( imm [11:0] )
jal destination = PC + sign-extension( imm [20:1], 0)

## Slide 27: 3.4.2 무조건 분기 명령어 (unconditional branch)
RISC-V CPU에서 ‘jal ra, foo’, ‘jalr ra, 4(t0)’ 명령어의 실행 흐름
27
① jal ra, foo, ② jalr ra, 4(t0)
RISC-V CPU
Register File
0
.
.
.
.
.
.
x0
x13
x14
x15
x30
x31
t0
4
ALU
( +)
add
adder
adder
sign-extension
{ imm[20:1], 0 }
21-bit
32-bit
jal
destination
0
1
mux
D
Q
PC 레지스터
32-bit
4
PC
select
2
3
jalr destination
PC + 4
①
②
①, ②
PC + 4
Notes: 그림 3-24

## Slide 28: 3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction) (1)
기능 | Pseudo 명령어 | 실제 명령어
Branch if >, signed | bgt rs, rt, offset | blt rt, rs, offset
Branch if ≤, signed | ble rs, rt, offset | bge rt, rs, offset
Branch if >, unsigned | bgtu rs, rt, offset | bltu rt, rs, offset
Branch if ≤, unsigned | bleu rs, rt, offset | bgeu rt, rs, offset
Jump | j offset | jal x0, offset
Jump and link | jal offset | jal x1, offset
jump register | jr rs | jalr x0, 0(rs)
Jump and link register | jalr rs | jalr x1, 0(rs)
Return from function | ret | jalr x0, 0(x1)
Call function | call offset | auipc x1, offset[31:12] + offset[11] jalr x1, offset[11:0] (x1)
conditional branch
unconditional branch

## Slide 29: 3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction) (2)
기능 | Pseudo 명령어 | 실제 명령어
Load absolute address | la rd, symbol | auipc rd, … addi rd, rd, …
Load immediate | li rd, immediate | lui rd, … addi rd, …
No operation | nop | addi x0, x0, 0
Copy register | mv rd, rs | addi rd, rs, 0
One’s complement | not rd, rs | xori rd, rs, -1
Two’s complement | neg rd, rs | sub rd, x0, rs

## Slide 30: 3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction)
Pseudo 코드를 사용한 어셈블리 코드 예제와 컴파일 결과
la t0, op1 # t0 = address of op1
la t1, result # t1 = address of result
li t2, 0x12345678 # t2 = 0x1234_5678
li t3, 4 # t3 = 4
myloop :
lw s0, 0(t0) # load a word in op1
add s1, s0, t2
sw s1, 0(t1) # store to result
addi t3, t3, -1 # t3 = t3 - 1
beq t3, zero, done
addi t0, t0, 4
addi t1, t1, 4
j myloop
done :
nop # ‘nop’ pseudo code
j done
.data
.align 16
op1 : .word 1, 2, 3, 4 //결과 : 0x1 + 0x1234_5678 / 0x1 + 0x1234_5678 / 0x1 + 0x1234_5678 / 0x1 + 0x1234_5678
result : .word 0, 0, 0, 0 0x1234_5679 0x1234_567A 0x1234_567B 0x1234_567C
<before 컴파일>

## Slide 31: 3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction)
Pseudo 코드를 사용한 어셈블리 코드 예제와 컴파일 결과
la t0, op1 # t0 = address of op1
la t1, result # t1 = address of result
li t2, 0x12345678 # t2 = 0x1234_5678
li t3, 4 # t3 = 4
myloop :
lw s0, 0(t0) # load a word in op1
add s1, s0, t2
sw s1, 0(t1) # store to result
addi t3, t3, -1 # t3 = t3 - 1
beq t3, zero, done
addi t0, t0, 4
addi t1, t1, 4
j myloop
done :
nop # ‘nop’ pseudo code
j done
.data
.align 16
op1 : .word 1, 2, 3, 4 //결과 : 0x1 + 0x1234_5678 / 0x1 + 0x1234_5678 / 0x1 + 0x1234_5678 / 0x1 + 0x1234_5678
result : .word 0, 0, 0, 0 0x1234_5679 0x1234_567A 0x1234_567B 0x1234_567C
<before 컴파일>

## Slide 32: 3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction)
Pseudo 코드를 사용한 어셈블리 코드 예제와 컴파일 결과 (1)
la t0, op1 # t0 = address of op1
la t1, result # t1 = address of result
.data
.align 16
op1 : .word 1, 2, 3, 4 // 4byte * 4
result : .word 0, 0, 0, 0
la t0, op1
0: 00010297 auipc t0, 0x10 # PC(0) + 0x1_0000
4: 00028293 mv t0, t0 # == addi t0, t0, 0
la t1, result
8: 00010317 auipc t1, 0x10 # PC(8) + 0x1_0000
c: 00830313 addi t1, t1, 8 # 10010 <result>
SYMBOL TABLE
00000000 1 .text 00000000 __start
00010000 1 .data 00000000 op1
00010010 1 .data 00000000 result
0000001c 1 .text 00000000 myloop
0000003c 1 .text 00000000 done
컴파일
// op1() 함수의 위치 : -byte 정렬(align)

## Slide 33: 3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction)
Pseudo 코드를 사용한 어셈블리 코드 예제와 컴파일 결과 (2)
li t2, 0x12345678 # t2 = 0x1234_5678
li t3, 4 # t3 = 4
done :
nop # ‘nop’ pseudo code
j done
li t2, 0x12345678
10: 123453b7 lui t2, 0x12345 # 0x1234_5000
14: 67838393 addi t2, t2, 1656 # t2 + 1656(d) = 0x1234_5678
li t3, 4
18: 00400e13 li t3, 4 # == addi t3, x0, 4
done :
nop # ‘nop’ pseudo code
3c: 00000013 nop # == addi x0, x0, 0
j done
40: ffdff06f j 3c <done>
컴파일

## Slide 34: 3.5 Pseudo 명령어 (Pseudo Instruction)
Pseudo 코드를 사용한 어셈블리 코드 예제와 컴파일 결과 (3)
myloop :
lw s0, 0(t0) # load a word in op1
add s1, s0, t2
sw s1, 0(t1) # store to result
addi t3, t3, -1 # t3 = t3 - 1
beq t3, zero, done
addi t0, t0, 4
addi t1, t1, 4
j myloop
myloop :
lw s0, 0(t0) # load a word in op1
1c: 0002a403 lw s0, 0(t0) # 10000 <op1>
add s1, s0, t2
20: 007404b3 add s1, s0, t2
sw s1, 0(t1) # store to result
24: 00932023 sw s1, 0 (t1)
addi t3, t3, -1 # t3 = t3 - 1
28: fffe0e13 addi t3, t3, -1
beq t3, zero, done
2c: 000e0863 beqz t3, tc, <done>
addi t0, t0, 4
30: 00428293 addi t0, t0, 4
addi t1, t1, 4
34: 00430313 addi t1, t1, 4
j myloop
38: fe5ff06f j lc <myloop>
컴파일

## Slide 35: 수정사항
p.151
  <표 3-14> : U – type → J – type
p.152
  밑에서 #4 : ⑥ ‘add s1, s1, 1’ → ‘addi s1, s1, 1’
p.155
  밑에서 #3 : less than(a<b) → less than or equal (a≤b)
p.169
  <그림 3-22> : b’0000_0000_1000_0000 → b’0000_0000_1000_0000_0000